DICHIARAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN ACCORDO AL REGOLAMENTO (EU) 305/2011

N.21STUFAIDRO29

1. Codice di identificazione unico del prodotto–tipo: 21STUFAIDRO29

2. Elemento di identificazione del prodotto di costruzione: IDRO 29

3. Uso previsto del prodotto, in conformità alle norme applicabili: apparecchio per riscaldamento dell’ambiente, alimentato a pellet di legno

4. Nome e indirizzo del fabbricante: T.S.P. srl Via Palazzolo 146, 25031 Capriolo (BS)

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: 3

6. Organismo notificato se intervenuto nella valutazione de verifica della costanza della prestazione del prodotto: Il laboratorio notificato Kiwa Italia Spa con numero di identificazione 0692, ha condotto sotto il sistema 3 i test di tipo per la determinazione del prodotto–tipo ed ha emesso il rapporto di prova numero 140300681.

7. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Norma tecnica armonizzata |
| --- | --- | --- |
| Reazione al fuoco | Classe A1 | EN 14785:2006 |
| Distanza da materiale combustibile | Minima distanza in mm. : lato posteriore = 200 lato = 200 Fondo= 0 | EN 14785:2006 |
| Rischio di fuoriuscita di materiale acceso | Passa | EN 14785:2006 |
| Emissione di prodotti della combustione | CO [0,017%] potenza nominale; CO [0,007%] potenza ridotta. | EN 14785:2006 |
| Temperatura superficiale | Passa | EN 14785:2006 |
| Sicurezza elettrica | Passa | EN 60335 |
| Accessibilità e pulizia | Passa | EN 14785:2006 |
| Massima pressione di esercizio | 2 bar | EN 14785:2006 |
| Resistenza meccanica (per sopportare un camino) | Passa | EN 14785:2006 |
| Prestazione termiche Potenza termica nominale Potenza termica resa in ambiente Potenza termica ceduta all’acqua | 28,01 kW 3,88 kW 24,14 kW | EN 14785:2006 |
| Rendimento | ɳ [87,86%]) potenza nominale; ɳ [91,17%] potenza ridotta. | EN 14785:2006 |
| Temperatura fumi a potenza termica nominale | T [186.60°C] | EN 14785:2006 |

La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Luogo e data,

Capriolo (BS), il 02.05.2016

Il titolare Alessandro Serughetti